### TISKOVÁ ZPRÁVA

Hydrologická situace v povodí řeky Odry v letním období

V Ostravě 22. 7. 2019

Po víkendových srážkách z lokálních bouřek se týdenní srážkový úhrn na celém území povodí Odry pohybuje v rozmezí od 5 do 40 mm. Vyšší úhrny srážek byly naměřeny v Beskydech, zejména v prostoru horní Olše, kde spadlo až 60 mm, oproti nejnižším srážkám, které se vyskytly v prostoru Novojičínska a Oderska ve výši pouze kolem 1 – 5 mm. Průtoky v tocích zůstávají nízké a jejich lokální zlepšení kupř. v povodí Olše je pouze přechodné. Současně však můžeme konstatovat, že zásoba vody v nádržích je dostatečná a do konce tohoto roku je zajištěna 100% zabezpečenost dodávky vody z údolních nádrží ve správě státního podniku Povodí Odry pro jednotlivé odběratele bez omezení. Výhled podle Českého hydrometeorologického ústavu do konce měsíce července počítá s letními až tropickými teplotami a pouze s lokálními srážkami bouřkového charakteru.

„Průtoky v tocích povodí Odry jsou nízké a minimálně reagovaly na víkendové srážky. Pouze v oblasti Hrubého Jeseníku jsou průtoky v horských úsecích průměrné. Pod hranici sucha je průtok na horním a středním úseku Odry po soutok s Opavou v Ostravě a situace se pouze zlepšila na horní Olši na Jablunkovsku“, informoval Břetislav Tureček, technický ředitel státního podniku Povodí Odry a dodal: „ Z páteřních toků povodí dosáhla hranice sucha řeka Odra, která je nyní vodohospodáři monitorována z hlediska hospodaření s vodou. Příznivější situace je na tocích pod vodními nádržemi, které právě v době sucha dotují vodou řeky pod nimi. Aktuálně bouřka s lokální srážkou v neděli 21. července po poledni způsobila přívalovou povodeň na Ludgeřovickém potoku, kde podle měření státního podniku Povodí Odry se průtok přiblížil padesátileté povodni Q50“.

Zásobní prostory vodních nádrží jsou prakticky plné.

| Nádrž | zásobní objem (mil. m3) | aktuální naplnění zásobního objemu nádrže (%) | celkový objem (mil. m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Slezská Harta na Moravici | 182,01 | 93 | 218,74 |
| Kružberk na Moravici | 24,58 |  | 35,53 |
| Šance na Ostravici | 39,50 | 93 | 56,37 |
| Morávka na Morávce | 4,96 | 83 | 11,95 |
| Olešná na Olešné | 2,82 | 98 | 4,41 |
| Žermanice na Lučině | 18,47 | 90 | 25,27 |
| Těrlicko na Stonávce | 22,01 | 88 | 27,39 |

„Pokud bychom současnou situaci srovnali se stejným obdobím roku 2018, můžeme říci, že se opakují stejně nízké průtoky v řekách s obdobným hydrologickým režimem, i přesto že měsíc květen 2019 byl oproti květnu 2018 výrazně srážkově bohatší,“ uzavřel Tureček.

Šárka Vlčková, tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: + 420 596 657 221, Mobil: + 420 602 715 643 Email:  sarka.vlckova@pod.cz